规划设计要点审批表

项目名称 光明区2021年招拍挂出让用地产业地块十三 宗地号 A612-1322 用地位置 光明区马田街道，东明大道和园登路交汇处 用地性质 普通工业用地 总用地面积：14775.96M2 其中：建设用地面积：14775.96M2 绿地面积： M2 道路用地面积： M2 其他用地面积： M2 建设用地项目规划设计满足下列要求 一 指标按建设用地面积计算 1、规定容积率≤4.0 2、规定建筑面积：59103 M2 新建规定建筑面积59103㎡，其中： 厂房:41403㎡；宿舍:15700㎡；食堂:2000㎡。 （地下车库、设备用房、民防设施、公众交通、不计规定容积率） 二总体布局及 城市设计要求 1、建筑覆盖率：≤50%； 2、建筑高度：≤100.00米； 3、绿化覆盖率 ≥30%； 4、建筑间距：满足深标及相关规范要求； 5、建筑退线：一级退线≥6米，二级退线≥9米； 6、公共开放空间：本地块应设置不少于750平方米的公共空间，24小时无条件供公众使用； 三 市 政 设 施 要 求 1、车辆出入口：西侧市政道路，具体以路口审批意见为准 2、人行出入口：结合建筑设计方案确定 公共通道出入口： 结合建筑设计方案确定 3、机动车泊位数 辆 自行车泊位数 辆 （自用 辆 公用 辆） 4、室外地坪标高：结合周边市政路和场地标高确定 5、给水/雨水/污水/中水接口：接周边市政路 6、燃气接口：接周边市政路 7、电源/通讯： 接周边市政路 备 注 1、机动车泊位数不少于330辆，自行车泊位数按《深标》及其局部条款修订文件落实，停车位充电桩设置比例应不低于停车位数量的10%，剩余停车位应全部预留充电设施建设安装条件。 2、根据《光明区海绵城市专项规划》要求，本项目年径流总量控制率应不低于70%。 3、项目应符合《2020年光明区垃圾分类工作方案》要求，按照垃圾分类有关标准配套建设生活垃圾分类设施。 4、本项目应当按照《深圳市装配式建筑发展专项规划（2018-2020）》的要求实施装配式建筑，满足《深圳市装配式建筑评分规则》。 5、项目应符合《深圳市绿色建筑促进办法》及光明区绿色建筑有关规定的要求。 6、生产、生活污水须经处理达标后方可排入市政管网。 7、项目全部位于一级工业区块线内，相关建设应满足《深圳市工业区块线管理办法》和《深圳市光明区工业区块线管理实施细则》等相关规定要求。 8、本项目位于市政府批准的《深圳市地质灾害防治规划（2016-2025年）》划定的斜坡类地质灾害易发区，须按地质灾害评估报告结论采取地质灾害防治措施，落实“三同时”制度，做好地质灾害防治工作，严防因工程建设引发地质灾害。 9、其余未尽事项应满足《深标》相关规划和其他技术规范以及环保、安全等相关规定的要求。 遵守事项：本规划设计要点不属于规划许可文件，最终的规划设计条件以正式核发的建设用地规划许可证为准。

深圳市规划和自然资源局光明管理局

日期：2021-10-27