采购需求书

| 项目 名称 | 太阳能语音提示与无线监控杆采购项目 |
| --- | --- |
| 采购单位名称 | 深圳大鹏半岛 国家地质自然公园管理处 | 联系人 及电话 | 胡育良：84422337 |
| 采购 方式 | 竞价 | 资金来源 | 政府资金 |
| 财政预算限额（元） | ￥49000元 |
| 投标人资质要求 | 1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定： 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人应提供承诺书，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行核实。） 3、本次招标不接受联合投标。 4、投标人必须签署《政府采购投标及履约承诺函》，否则做废标处理。 |
| 货物清单 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
|  | 1 | 太阳能语音提示与无线监控杆 | 2 | 套 | 红外探测声光文字预警系统与视频监控 |
| 具体技术要求 | 一、基本功能：人体感应、语音报播、闪灯警示、网络摄像机、有4G等制式网络实现实时监控平台及远程喊话提醒、有市电可接入供电模块。 |
|  | 二、技术要求 |
|  | 序号 | 名称 | 具体要求 |
|  | 1 | 机箱外观 | 橙黄色 |
|  | 2 | 体积大小 | 3—4米高 |
|  | 3 | 安装方式 | 深埋式固定安装 |
|  | 4 | 防护等级 | ≥IP65(防止直径1mm以上的球体进入，防淋水) |
|  | 5 | 供电方式 | 太阳能光伏板光照自动充电，CE认证，预留市电供电模块接口 |
|  | 6 | 电池 | ≤24V，免维护蓄电池 |
|  | 7 | 待机天数 | 无光照状态下15天 |
|  | 8 | 系统集成 | 集成太阳能充电系统，蓄电池亏电保护系统，6组定时开关控制系统，稳压、定时多路电源输出，遥控器控制系统，语音播报系统，大红灯频率控制系统，扬声器，监控系统，人体感应触发系统组成。 |
|  | 9 | 遥控器 | ≤5米内红外感应触发 |
|  | 10 | 触发感应方式 | 人体红外热释电感应 |
|  | 11 | 感应距离 | 8米、12米、16米可调 |
|  | 12 | 探测范围 | ≥120° |
|  | 13 | 警示闪灯 | LED灯珠数量≥20颗，红色闪烁 |
|  | 14 | 摄像机 | 光学传感器≥200万像素1080P超高清 7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机,最小照度:0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR;0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR； 镜头:4mm, 水平视场角:90°(6mm可选) 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:最大支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EVDO 4G无线网络传输(全网通) 4G参数: 无线制式:LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EVDO 无线频段: LTE-TDD Quad-band Band 38/39/40/41; LTE-FDD Dual-band Band 1/3; TD-SCDMA Dual-band Band 34/39; WCDMA Single band Band 1; CDMA EVDO Single band 800MHz; |
|  | 15 | 声音强度 | 距离50米处≥75分贝 |
|  | 16 | 语音个数 | 存储≥20条2分钟语音 |
|  | 17 | 广告牌+立杆丝印 | UV喷绘，固化油墨+数码喷印，文字内容订制 |
|  | 18 | 标识 | 产品具有厂家永久性标识。包括：生产日期、制造厂商等。 |
|  | 19 | 工作温度 | -20℃～80℃ |
|  | 20 | 储存空间 | ≥15天不间断摄像 |
|  | 21 | 4G网络 | 设备附带4G网络运营商卡，一次性充值满足1年流量服务 |
|  | 三、安装要求： 1、安装地址：地质公园七娘山主峰（海拔约870m，只可人工搬运）与大雁顶（海拔约800m，只可人工搬运），具体位置结合技术实施情况根据采购方要求选址挖地基安装； 2、要求：挖地基安装及杆体、设备等加固，保证设备具备强抗风能力，且不得动用明火。 |
| 商务要求 | 一、报价方式及要求： 1、人民币报价：本项目预算金额人民币￥49000元，响应报价超过预算金额的视为无效响应，报价包含且不限于设备费、安装费、人工费、运输费、技术服务费、税费等所有一切相关费用； 2、报价人不得以低于成本的价格报价；报价人不能证明其报价合理性的，采购人可将其作为无效报价处理。 二、关于验收：中标方安装完毕后，采购方组织验收小组依据该采购需求开展验收。 三、付款方式： （一）经采购方验收小组验收合格后，一次性支付中标金额款项； （二）中标人应在收到上述款项前向采购人出具等额的正规税务发票。 四、质保售后： （一）货物免费保修期1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证24小时响应，72小时内赶到现场进行修理或更换； （二）中标人在保修期内未按要求履行保修义务，将被纳入管理处自行采购黑名单，且管理处有权将其诚信情况上报相关部门。 五、其它事项： 1、中标方对采购方相关信息进行保密，未经采购方允许，严禁评价、公开、复印、转借采购方提供支持的技术资料，对违反有关规定将承担相应责任。 2、投标人必须签署《政府采购投标及履约承诺函》（附件1）； 3、合同签订的同时中标人须签订安全生产责任书。 |